## Slide 1: 信号分析与处理
2020/5/30
电子系统导论教学团队

## Slide 2: 实验目的
了解频谱分析、采样定理（混叠）和滤波的基本概念
掌握离散傅立叶变换的编程实现
掌握TLC5620的使用方法

## Slide 3: 傅立叶分析
傅立叶级数
  法国数学家傅立叶发现，任何周期函数都可以用正弦函数和余弦函数构成的无穷级数来表示。
  从时域到频域：

## Slide 4: 傅立叶分析
傅立叶级数
  结合欧拉公式，有
  其中
  一般为复数，表示各频率分量的幅度和相位
  是一组正交基，它们张成了一个无穷维的空间，周期函数可以看作空间向量，傅立叶级数可以看作它向这组正交基投影。

## Slide 5: 傅立叶分析
傅立叶级数
  以方波信号为例。时域：
  频域：

## Slide 6: 傅立叶分析
离散傅立叶变换
  经过采样的信号是离散的，不妨将有限长的离散信号进行周期延拓，即看作这一信号在时间域上不断重复，使该信号成为周期函数，这样就可以利用前面的结论。
  这一函数所在空间的正交基 i也要离散化。
  所以可以通过乘一个矩阵来完成从时间域到频率域的投影。
  例如
  其中

## Slide 7: 抽样定理
  在进行模拟/数字信号的转换过程中，当采样频率 大于信号中最高频率 的2倍时( )，采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息。
  称为奈奎斯特频率。
  任何信号都可以看作正弦波的叠加。确定一个正弦波的振幅、频率和相位信息至少需要不全为零的3个点。只要采样频率 大于最高频率 的2倍，就可以使各个频率的每个周期上至少有不全为零的3个点被采到，所以采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息。

## Slide 8: 抽样定理
  如果采样频率低于奈奎斯特频率，称为欠采样，将导致频谱混叠，造成信号失真。
  如图，欠采样时恢复出来的信号不是原始信号，而是一个不真实的低频信号：

## Slide 9: 树莓派实现傅立叶分析
用到前面的信号采样函数和AD转换模块ADC0832
取256点数据做FFT（快速傅立叶变换，离散傅里叶变换的一种高效算法，数据长度为2的幂时效果最佳），实测得采样频率大约是3.7kHz。

## Slide 10: 树莓派实现傅立叶分析
此函数对有限长实信号做快速傅立叶变换，得到fft_size/2+1个复数，其中y_fft[0]是直流分量，y_fft[1]到y_fft[fft_size/2]是正频率分量，实信号的负频率分量是正频率分量的共轭复数，不必单独列出。
只绘制幅度谱
计算频谱上每一点的真实频率
详见fft.py

## Slide 11: 树莓派实现傅立叶分析
过采样（信号频率为250Hz）：

## Slide 12: 树莓派实现傅立叶分析
过采样（信号频率为1kHz）：

## Slide 13: 树莓派实现傅立叶分析
欠采样（信号频率为2kHz)：

## Slide 14: 树莓派实现傅立叶分析
欠采样（信号频率为3.5kHz)：

## Slide 15: 树莓派实现傅立叶分析
对100Hz方波采样：

## Slide 16: 树莓派实现傅立叶分析
对白噪声采样：

## Slide 17: 模拟量与数字量

## Slide 18: 数模转换器DAC
输入：数字量D和模拟基准电压VR
输出：模拟量VA或IA

## Slide 19: 树莓派实现回放
TLC5620：DAC模块
  TLC5620是美国德州仪器（TI）公司生产的8位带有高阻抗缓冲输入的4通道D/A转换芯片。可产生单调的、1到2倍于基准电压和接地电压差值的输出。通常情况下TLC5620的供电电压为5V，器件内部集成上电复位功能。通过CLK、DATA、LOAD和LDAC四根控制线可实现对该芯片的控制。

## Slide 20: 树莓派实现回放
TLC5620：DAC模块
  1.GND：输入工作电压地端。
  2~5.REFA~REFD：4个参考电压输入端。
  6.DATA：串行数据输入端，时钟下降沿数据被读入。
  7.CLK：时钟信号输入端。
  8.LOAD：数据装载控制端。当LDAC为低电平时，在LOAD信号下降沿，将输入的数据锁入输出门，并立即产生模拟电压输出。
  9~12.DACD~DACA：4个模拟电压输出端。
  13.LDAC：装载DAC控制端。当LDAC为高电平时，有数字信号输入时DAC输出不会被更新。只有当LDAC由高电平下降为低电平时才会更新模拟输出。
  14.VDD：输入工作电压正端。

## Slide 21: 树莓派实现回放
TLC5620：DAC模块
  各通道输出电压表达式：
  其中REF是参考电压，RNG是串行控制字内的1或0，CODE是数字信号输入，范围是0~255。
  串行控制字内的A1和A0用于选通通道：

## Slide 22: 树莓派实现回放
TLC5620：DAC模块
  工作时序：
  当LOAD为高电平、LDAC为低电平时，串行数据在CLK每一个下降沿由时钟同步送入DATA端口。一旦8位数据位都送入，LOAD变为低脉冲电平，以便把数据锁存至串行数据寄存器中。由于LDAC为低电平，锁存在串行数据寄存器中的数据自动锁存至所选择的DAC中，更新DAC输出。

## Slide 23: 树莓派实现回放
用Pin37，Pin38，Pin40分别控制CLK，DATA，LOAD引脚。
引脚LDAC接地。
电源电压VDD接5V。
令A1A0=00，选择DACA输出模拟信号。
DAC_TLC5620.py是使用TLC5620完成DA转换的函数。
详见playback.py和DAC_TLC5620.py。

## Slide 24: 树莓派实现回放
对正弦波进行实时回放（过采样）：

## Slide 25: 树莓派实现回放
对正弦波进行实时回放（过采样）：

## Slide 26: 树莓派实现回放
对正弦波进行实时回放（欠采样）：

## Slide 27: 树莓派实现回放
对正弦波进行实时回放（欠采样）：

## Slide 28: 树莓派实现回放
对方波进行实时回放：

## Slide 29: 树莓派实现回放
对白噪声进行实时回放：

## Slide 30: 树莓派实现滤波
不妨假设下截止频率是0Hz，上截止频率是500Hz。
函数np.fft.fft(y)对有限长信号y做FFT（快速傅立叶变换），得到fft_size个数据，其中y_fft[0]是直流分量，y_fft[1]~y_fft[fft_size/2]是正频率分量，y_fft[fft_size/2+1]~y_fft[fft_size-1]是负频率分量。
函数np.fft.ifft(smooth_fft)对经过频域滤波的信号smooth_fft做傅里叶反变换。
详见smoothing.py。

## Slide 31: 树莓派实现滤波
250Hz正弦波（500Hz低通滤波）：

## Slide 32: 树莓派实现滤波
250Hz正弦波（500Hz低通滤波）：

## Slide 33: 树莓派实现滤波
1kHz正弦波（500Hz低通滤波）：

## Slide 34: 树莓派实现滤波
1kHz正弦波（500Hz低通滤波）：

## Slide 35: 树莓派实现滤波
100Hz方波（500Hz低通滤波）：

## Slide 36: 树莓派实现滤波
100Hz方波（500Hz低通滤波）：

## Slide 37: 树莓派实现滤波
白噪声（500Hz低通滤波）：

## Slide 38: 文件列表
1. ADC0832.py——AD转换
2. fft.py——对采集到的数字信号做快速傅立叶变换并显示频谱
3. DAC_TLC5620.py——DA转换
4. playback.py——信号回放
5. smoothing.py——频域滤波并回放

## Slide 39: 参考资料
1. TLC5620 Datasheet
2. 频域信号处理——用python做科学计算，http://old.sebug.net/paper/books/scipydoc/frequency_process.html
3. 关于python插值，http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ea41d19010127s3.html
4. File: Fourier series and transform.gif - Wikipedia，https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fourier_series_and_transform.gif

## Slide 40: 实验内容
完成对正弦波的采样和重构，验证采样定律
  设置信号发生器输出0-3.3V之间不同频率的正弦波，进行定时采样并通过DAC描绘出波形，验证采样定律，观察欠采样时的混叠现象。
完成对正弦波的滤波
  设置信号发生器输出0-3.3V之间不同频率的正弦波，进行定时采样，在频域上滤波后输出，通过DAC描绘出波形，观察频域滤波的效果。

## Slide 41: 家庭作业
请根据课件5-8的内容，每个组撰写一份实验报告，6月7日23:59之前提交到Elearning系统01-05班级上。
实验报告
  实验目的
  实验内容
  理论与实践
  过程记录与结果分析

## Slide 42: 致谢
本课件由以下同学协助编写
  方安然(14307130370)